Ar precizējumiem, kas veikti

2017.gada 2.marta sēdē,

Prot. Nr. 62-7/60/2

Ar grozījumiem, kas veikti

2017.gada 9.marta sēdē,

Prot. Nr. 62-7/66/3

5.1.pielikums

Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

RSU jaunbūvei Rīgā, Konsula ielā”,

ID Nr. RSU-2017/20/AFN-SK

nolikumam

VISPĀRĪGS APRAKSTS IECERĒTAJAM BŪVOBJEKTAM

PASŪTĪTĀJS: RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE (RSU),

Reģ. Nr. 90000013771 , Rīga, Dzirciema iela 16

BŪVOBJEKTS: Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSU jaunbūvei Rīgā, Konsula ielā

galvenie izmantošanas veidi atbilstoši CC klasifikācijai: 1263 un 1265

Telpu grupu izmantošanas veidi atbilstoši CC klasifikācijai: 1263 (galvenais izmantošanas veids), 1265 u.c.

OBJEKTA NOVIETNE: RĪGA, KONSULA IELA 21

VEICAMIE DARBI: KOMPLEKSS PAKALPOJUMS IETVEROT IZPĒTI, BŪVPROJEKTU UN BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJU, FIZISKUS BŪVDARBUS, AUTORUZRAUDZĪBU, GARANTIJAS PERIODA NODROŠINĀJUMS.

Precizēts uzdevums par vēlamajiem risinājumiem, Pasūtītāja uzdevumu un citām niansēm ir izstrādes stadijā.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

Pasūtītāja īpašumā ir zemes gabals Rīgā, Konsula ielā 21. kadastra Nr.0100 064 0371. Zemes vienības platība atbilstoši zemes robežu plānam – 8913 m2. Atbilstoši apgrūtinājumu plānam gruntsgabalā ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko tīklu kabeļu līniju 0,0013 ha; ekspluatācijas aizsargjosla ap elektrisko gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0,0083 ha; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 0,0033 ha. Gruntsgabals Ziemeļ-Austrumos robežojas ar Konsula ielu, Dienvidu posma daļā piekļaujas Jūrmalas gatvei. Austrumos un Rietumos, kā arī daļā Dienvidu frontes robežojas ar trešajām personām piederošiem īpašumiem. Gruntsgabalam reljefs gar perimetru, ielām, kā arī kopumā - kritums Jūrmalas gatves virzienā. Uz gruntsgabala atrodas atsevišķu agrāku būvju elementu atliekas, atsevišķi koki. Kopumā gruntsgabals bez ievērojamas esošas struktūras. Gruntsgabalu var apskatīt dabā, kā arī esošās un pēc nepieciešamības papildināmās izpētēs.

APBŪVES UN TERITORIJAS PLĀNOTAIS RISINĀJUMS

Paredzētās funkcijas

RSU iecerējusi gruntsgabalā izveidot kompleksu būvi ar dažādām funkcijām. Apjoma daļā pie Jūrmalas gatves iecerēta transformējama divu laukumu sporta zāle ar palīgfunkcijām – nelielām transformējamām tribīnēm, ģērbtuvēm, trenažieru zāli, aerobikas zāli, citām satelīta funkcionālām un palīgtelpām. Apjoma daļā pie Konsula ielas paredzēts izvietot dažādas mācību un zinātniski-pētnieciskās laboratoriju telpas. Laboratoriju funkcionālais sadalījums un specifika tiek precizēta – provizoriski – farmācijas, ķīmijas, bioķīmijas, mikro bioloģijas, bioloģijas un līdzīga rakstura laboratorijas, saistītās personāla, koplietošanas un tehniskās telpas.

Teritorijas risinājums un apbūves tehniski-ekonomiskie rādītāji

Atbilstoši RSU augošajām funkcionālajām un attiecīgi materiāli-tehniskās bāzes vajadzībām, kā arī izvērtējot objekta ģeogrāfisko novietojumu -  gruntsgabals izdevīgi atrodas blakus RSU galvenajai struktūrai Dzirciema ielā 16 - Pasūtītāja uzdevums ir izmantot un apgūt gruntsgabalu ar maksimālu intensitāti, iegūstot iespējami lielu izmantojamo ēkas platību.

Atbilstoši Rīgas teritorijas un izmantošanas noteikumiem (RTIAN) gruntsgabalā ir atļauta piecu stāvu apbūve, tanī pat laikā kaimiņos esošā mazstāvu dzīvojamā apbūve nosaka aizsargjoslu un daļēju augstuma ierobežojumus.

Pasūtītājs ir veicis konsultācijās ar Rīgas pilsētas būvvaldi par iespējamo atbilstošo risinājumu un ir fiksētas pārdomas par iecerētās būves atbilstību kvartāla apbūves mērogam – kaut arī teorētiski aprēķinot intensitāti un brīvo teritoriju (ko atbilstoši RTIAN regulējumam papildus kompensē ar apzaļumotiem jumtiem) ir teorētiska atbilstība normatīvajiem parametriem. Pasūtītāja rīcībā šobrīd nav rakstisks apliecinājums no Rīgas pilsētas būvvaldes par iespējamo apjoma realizāciju.

Šobrīd aptuvenie apbūves rādītāji, kas tiek precizēti ir:

Zemesgabala platība: 8913 m2

Apbūves laukums*: ~ 3600* m2

Brīvā zaļā teritorija*: 30%

Maksimālais virszemes stāvu skaits: 5* stāvi

Maksimālais apakšzemes stāvu skaits: 2* stāvi

Apbūves intensitāte*: ~121%

Kopējā iekštelpu platība*: 9660 m2

Auto stāvvietu skaits*: ~ 90 + 2 gab.

(* visi apjoma dati precizējami, kas apzīmēti ar “*” - īpaši precizējami un pārrunājami ar instancēm dēļ iespējami atšķirīgas pieejas normatīvu interpretācijā).

Pasūtītājs vērš uzmanību, ka šobrīd tā rīcībā esošie dati ir aptuveni, to ir nepieciešams precizēt. Tāpat Pasūtītājs vērš uzmanību uz apbūves specifiku, kā arī iespējami dažādo normatīvu interpretāciju.

Ņemot vērā apkārtējo apbūvi, reljefu, piekļaujošās ielas, zemesgabala konfigurāciju, novietni, orientāciju, apstākli, ka pret Jūrmalas gatvi īpašumam nav pilna platuma fronte, kā arī citus apstākļus, Pasūtītājs ir izvēlējies būvapjomu iedziļināt esošajā reljefā, centrēt un novietot uz Konsula ielas esošās apbūves līnijas. Objektam paredzēta piekļuve no Konsula ielas, tiek lemts jautājums par pieslēgumu Jūrmalas gatvei (kā minimāla alternatīva – vai nu tikai piekļuve, vai izbraukšana no objekta). Satiksmi objektā pieļauts organizēt vienvirziena pa pulksteņa rādītāju ap objektu. Paredzēts sajūgt (salāgot) funkcionālās vajadzības ar reljefu gruntsgabalā un kaimiņu īpašumos. Pret Konsula ielu plānots pilsētai raksturīgs priekšpagalms ar zaļo zonu, trotuāru. Pieslēgumi ārējai galerijai, kas gan apkalpes vajadzībām, gan potenciāla evakuācijas izeja, gan arhitektonisks akcents. No Jūrmalas gatves puses specifisks apvienojums iekšpagalmam un priekšpagalmam ņemot vērā zemesgabala konfigurāciju un blakus esošās ēkas, kas daļēji aizsedz plānoto jaunbūvi. Pret Jūrmalas gatves pusi paredzēta vieta karogu mastiem, divu neliela izmēra autobusu novietnēm, vieta operatīvajiem transporta līdzekļiem.  Aizsegtajā sānu pagalmā (pret Austrumiem) iecerēts nosacīts saimnieciskais pagalms ar darbinieku autostāvvietām, apkalpes piekļuvi, nobrauktuvi pazemes autostāvvietā. Brauktuvēm provizoriski paredzams asfalta betona segums ar marķējumiem, gājēju zonai – tonēta betona plātnes ar mazāka izmēra betona un granīta bruģakmens joslām, bortakmeņiem un zemprofila trotuāru un brauktuvju savienojumiem, taktilajiem segumiem, nodrošinot mūsdienām atbilstošu dizainu un atbildīgu pieeju atsevišķām cilvēku grupām ar īpašām vajadzībām. Zaļā zona – zālājs, esošo koku rekultivēšana un jauni apstādījumi. Potenciālu risinājuma skici skatīt grafiskajā pielikumā (izstrādes stadijā, iespējamas izmaiņas, tai skaitā institūciju ietekmē).

Ēkas būvapjoms, plānojums, potenciālie arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi

Ņemot vērā esošo reljefu un apjoma izvietojumu gruntsgabalā, būvapjoma stāvu skaits variabls pret dažādām debesu pusēm. 1. stāvs jeb zemes līmenis pret Konsula ielu Jūrmalas gatves pusē uztverams kā otrais stāvs un pretēji – ieejas līmenis Jūrmalas gatves pusē Konsula ielas fasādē ir zem zemes un nosacītā korpusa ietvaros definējams kā pagrabstāvs. Sekojoši paredzot pazemes autostāvvietu zem ēkas vienā pusē (pret Jūrmalas gatvi) tas ir kā pagrabs, bet pret Konsula ielu tas pats līmenis – jau kā otrais pagraba stāvs. Potenciāli grunts darbi daļēji zem gruntsūdens līmeņa! Līdzīgi ir ar virszemes stāvu apjomiem, kas papildus RTIAN regulējumam un situācijai kaimiņu zemesgabalos – terasveida. Papildus īpatnību apjoma mērogam un stāvu skaitam definē funkcijas – sporta zāle ar tai funkcionāli nepieciešamo griestu augstumu. Lai kompensētu minimālo brīvo zaļo teritoriju, kā arī lai būtu arhitektoniska sasauce ar kādreiz gruntsgabalā izvietoto botāniskā dārza satelītfunkciju un šobrīd pretim esošo parku – paredzēts apzaļumot jumtus.

Tuvāk RSU esošajai galvenajai bāzei – Dzirciema 16 – pret Konsula ielu paredzēts mācību-zinātnes korpuss. Pret Jūrmalas gatvi – sporta komplekss. Mācību-zinātnes korpusa daļā pieci virszemes līmeņi un divi pazemes līmeņi. Pirmā līmeņa daļā ieejas zona ar vestibilu, kas  savienots ar  sporta kompleksu. Pa perimetru mācību-zinātnes telpas ar laboratorijām. Otrajā un trešajā stāvā plānotas mācību laboratoriju telpas. Ceturtajā stāvā Gatavo zāļu formu laboratorija – mācību eksperimentālā ražotne. Piektā stāva līmenī – tehniskās telpas (ventkamera). Pirmajā pazemes stāvā (nultais līmenis) brīvpieejas garderobes telpas, savienojums ar sporta kompleksu un tā telpām. Otrajā pazemes līmenī (mīnus pirmais līmenis) tehniskās telpas un auto un velo novietne. Jūrmalas gatves pirmajā stāvā (nultais līmenis) ieeja sporta kompleksā un transformējama sporta zāle – divi sporta laukumi ar iespēju transofrmēt vienā laukumā ar izvelkamām tribīnēm. Atbilstošas satelītfunkcijas. Sporta kompleksa augstākos stāvos – papildus nelielas zāles, ģērbtuves un tehniskās telpas.

Kompleksa pazemes daļa potenciāli izpildāma stiegrbetonā. Visas ēkas karkass un pārsegumi – monolīta betona, iespējams, kombinējot ar saliekama betona elementiem. Sporta zāles pārsegums – metāla kopnes vai līmēta koka konstrukcija. Apdares uzstādījums no RSU vadības – reprezentabla ēka virs vidējā standarta. Mācību zinātnes korpuss – stiklotā fasāžu sistēma, kā arī necaurspīdīgi stikla paneļi, no ārpuses aizsargāts ar transformējāmām āra alumīnija žalūzijām. Stiklotā sistēma kombinējot alumīnija rāmju sistēmu, stikloto sistēmu ar slēptiem profiliem, kā arī ātriju un ieejas zonā – ar punktveida pakešu stiprinājumiem. Jumti – PVC membrāna ar titāncinka vai patinēta vara dekoratīvajiem parapetiem. Sporta zāle – tonēts polikarbonāts ar papildus alumīnija žalūziju aizsardzību, kā arī kombinēti gatavi siltināti kompozītpaneļi ar apdari (alumīnijs). Iekštelpās – kvalitatīvs PVC segums ar pazeminātu kaitīgo vielu emisiju, nerūsējoša tērauda grīdlīstes, pagrabtelpās epoksīda lējums. Sienas – krāsots apmetums (špaktelēts, slīpēts, gruntēts). Stiklotas alumīnija rāmju un bezrāmju staprsienas aprīkotas ar žalūzijām, ģipškartona karkasa starpsienas, keramzītbetona bloku starpsienas ar apmetumu un krāsojumu iepriekš sagatavojot virsmu. Griesti – pagrabtelpās eksponēts betons ar eksponētām komunikācijām. Telpās – iekārtie griesti. Laboratorijās visa apdare ar laboratorijām atbilstošiem materiāliem un risinājumiem  - ķīmiski noturīgi, viegli kopjami. Visi risinājumi un apdare – bez izvirzījumiem, rievām, nišām, kur krāties putekļiem (atbilstoši laboratoriju un zāļu ražotnes tehnoloģiskajām prasībām). Attiecīgi arī slēdzenēm piekļuves sistēma – gan drošībai, gan ķīmiskai noturībai, gan lai nav lieki caurumi un rievas putekļu un nosēdumu koncentrācijai. Līdzīgas prasības durvīm, tai skaitā durvīm jāiztur zemspiediens un virsspiediens tehnoloģisko gaisa slūžu nodrošināšanai. Arī citas saistītās sistēmas zemapmetuma izpildījumā, viegli kopjamas (lampas, slēdži, rozetes ar aizveramiem vāciņiem u.tml.). Laboratoriju un zāļu ražotnēm speciāls iebūvētais tehnoloģiskais aprīkojums  - velkmes skapji, ķīmisko preparātu noliktavu sistēmas, iekārtas. Ēkas daļai paaugstinātas prasības pret vibrāciju slāpēšanu (jūtīga aparatūra, nedrīkst būt vibrācijas). Pasūtītājs norāda, ka aprīkojums var būt ļoti smags un  izdalīt troksni, vibrācijas. Ēkas daļā obligāti jāparedz gan pasažieru, gan kravas lifts. Pasūtītājs uzdevumu tiks precizēts. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka būs nepieciešams ne tikai izbūvēt risinājumus, bet arī izprojektēt tehniskā būvprojekta sadaļu ar niansētu detalizāciju, nodrošinot funkcionalitāti, racionalitāti, ilgmūžību (jābūt kompetentai komandai šāda tipa ēku un telpu projektēšanā, izbūvē un uzstādīšanā).

Sporta zālēs koka sporta grīdas segums.

INŽENIERTEHNISKIE RISINĀJUMI

Ārējie tīkli

Elektroapgāde

Elektroapgādi paredzēt no A/S “sadales tīkliem”. Paredzēt teritorijas apgaismojumu un visu tehmnoloģisko ārējo sistēmu nodrošinājumu. Laboratoriju vajadzībām paredzēt avārijas risinājumu kontekstā ar tehnoloģisko sadaļu un iekšējo tīklu risinājumiem.

Ūdensvads un kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, drenāžas sistēma

Sadzīves ūdensapgādi un kanalizāciju paredzēt no pilsētas tīkliem. Ņemt vērā, ka laboratoriju korpuss var radīt notekūdeņus ar paaugstinātu bīstamo vielu koncentrāciju. Laboratorijās pēc tehnoloģiskās nepieciešamības izbūvēt atsevišķu destilētā ūdens sistēmu. Izvērtēt un realizēt nepieciešamās lietus ūdens novades un drenāžas risinājumus.

Siltumapgāde

Izvērtēt lokālas gāzes katlumājas vai  “Rīgas siltuma” pakalpojumus. Realizēt Pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko risinājumu.

Vājstrāvu sistēmas

Nepieciešami telekomunikāciju un interneta ārējie pieslēgumi atbilstoši RSU standartam. Nepieciešams tiešs savienojums ar RSU galveno ēku Dzirciema ielā 16, tai skaitā ievadu līdz servera telpām.

Nepieciešama ārējā video novērošanas sistēma.

Citi ārējie tīkli atbilstoši normatīviem, tehnoloģiskajām prasībām, būvprojekta risinājumiem.

Iekšējie tīkli

Nodrošināt visus iekšējos tīklus atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām, būvprojekta risinājumiem. Pasūtītāja uzdevums tiek precizēts.

Apkure, ventilācija, gaisa dzesēšana un mitruma regulācija (AVK sadaļa).

Ņemt vērā specifiski iespējamās prasības AVK sadaļas būvprojekta izstrādē un fizisku darbu realizācijā. Prasības sistēmām gan sporta kompleksa daļā, gan īpašas prasības zinātnes un mācību laboratorijās – dalītas sistēmas, kaitīgu vielu mikro putekļi, velkmes skapji, pārspiediena slūžas, niansēti regulēts mikroklimats un virkne citu specifisku prasību.

Ūdensvads un kanalizācija

Ņemt vērā kompleksa kopējo apjomu, potenciālos gruntsūdeņus, sporta kompleksa ģērbtuvju un dušu apjomu (izvērtēt ieguvumu ekspluatācijā dušu ūdens siltuma rekuperācijai). Izvērtēt nepieciešamību apakšējā pazemes līmenī ierīkot avārijas sūkni, kas nosedz zonu zem gruntsūdens līmeņa. Iespējamas specifiskas prasības laboratorijās – gan atsevišķa destilētā ūdens sistēmas izbūve, gan dalītas kanalizācijas sistēmas ar papildus attīrīšanu (risinājumi precizējami tālākās stadijās gan kā pasūtītāja uzdevums, gan no pieredzējušu projektētāju puses par nepieciešamajiem risinājumiem). Loģiski paredzēt visu tehnoloģisko procesu apsaistes, pievadus zaļo jumtu ekspluatācijai u.c. Vajadzības. Izvērtēt iekšējo ugunsdzēsības krānu nepieciešamību.

Spēka tīkli

Nodrošināt visus nepieciešamos spēka un apgaismojuma tīklus, sazemējumus. Ņemt vērā, ka zinātnes-laboratorijas korpusā elektro instalācijai (rozetes, slēdži, lampas) var būt speciālas dizaina prasības, tai skaitā dizains ar īpaši vieglu kopšanu, bez rievām, kur uzkrāties putekļiem.

Vājstrāvu un datu sistēmas

Tālākās stadijās precizējami uzstādījumi, provizoriski būs nepieciešama:

- piekļuves kontrole

- video novērošana

- apsardzes signalizācija

- datu tīkli (IT, telefons)

- ugunsdzēsības sistēmas

- BMS sistēma ēkas vadībai

Tehnoloģiskā sadaļa, iekārtu izvietojums, interjers (TN; IE; IN).

Pretendenta projekta izstrādātājiem jānodrošina speciālisti tehnoloģiskā procesa projekta precizēšanai un detalizēšanai, ņemt vērā izvirzītās pieredzes prasības farmācijas laboratoriju un zāļu ražotņu procesos. Jānodrošina detalizētas TN, IE, IN sadaļas.

Gatavo zāļu formas laboratorijas izveides mērķis ir sekmēt mūsdienīgu specialitāšu apgūšanu, pētniecības attīstību un saikni ar industriju lietišķo pētījumu jomā. Projektu paredzēts daļēji finansēt izmantojot finansējumu no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā". Projekta līdzfinansējuma nodrošinātājs un izveidojamās infrastruktūras lietotājs ir Rīgas Stradiņa Universitāte.

Potenciālais  GZFL pilns sniedzamo pakalpojumu klāsts:

- Gatavo Zāļu Formu (GZF) izstrāde oriģināliem produktiem;

- GZF izstrāde patentbrīviem medikamentiem;

- Tehnoloģiju uzlabošanas pētniecība;

- Pasūtījuma ražošana;

- Standartizācijas pakalpojumi;

- Izglītība, tālākizglītība (atbilstoši studija procesa vajadzībām, paredzot piemērotu platību studentu grupām);

- Pētniecība.

Projekta ietvaros plānots izveidot GZFL bez labas ražošanas prakses (GMP) standarta, kas iekļauj:

- Cietās zāļu formas;

- Standartizāciju.

Tabula 1. Nepieciešamās iekārtas cieto zāļu formu izveidei.

| Iekārtas tips | Svarīgākie parametri |
| --- | --- |
| Velkmes skapis |  |
| Svari | 1-1000 g |
| Svari | 0.001 – 80 g |
| Sieti | 1,4 mm, 1,0 mm, 0,8 mm, 0,5 mm, 0,2 mm |
| Maisītājs | V=1 līdz 10 L |
| Ruļļu kompaktors | 0-20 kN, ar papildus šauriem ruļļiem |
| Maisītājs ar tvertni | Pneimatiskā piedziņa, ar sildīšanu |
| Granulātors | 1 – 10 L |
| Mitrās/sausas dzirnavas | Konusa veida |
| Virstošā slāņa žāvētava | 50 g - 1000 g |
| Žāvsvari | Līdz 110 deg C, d=1 mg |
| Velkmes skapis |  |
| Vienpuansona tabletēšanas prese | vismaz 50 kN |
| Tablešu testeris | 1-500 N |
| Pārklāšanas suspensijas tvertne | Līdz 1.5 L |
| Pārklāšanas katls | 200 - 1200 g |
| Svari | 0.001 – 80 g |
| Automātiskā kapsulu pildīšanas iekārta | vismaz 1000 kapsulu stundā |
| Svari | 0.001 – 80 g |
| Blisterēšanas iekārta | Laboratorijas mēroga |
| Iebēršana trauciņos | Laboratorijas mēroga |
| Iebēršana maisiņos | Vertikāla iepildīšana |
| Attīrītais ūdens |  |

Tabula 2. Nepieciešamas iekārtas standartizācijas pakalpojumiem

| Iekārtas tips | Svarīgākie parametri |
| --- | --- |
| IS spektrofotometrs | Diapazons - 7000-350cm-1; izšķirtspēja - 2cm-1 |
| UV spektrofotometrs | Diapazons - 190-1100nm; precizitāte - +/–1.0nm |
| Refraktometrs | Diapazons - nD 1.3000-1.7100; precizitāte - (nD) ±0.0002 |
| pH metrs | Izšķirtspēja - 0.001pH; precizitāte - 0.02pH |
| Polarimetrs | Diapazons - -360-+360°; precizitāte - ±0.005° |
| Kušanas temperatūras noteikšanas iekārta | Diapazons - no 25-350°C; precizitāte - ± 0.5°C |
| Žāvskapis | Diapazons - 20-300°C; tilpums - 20L |
| Mufeļkrāsns | Diapazons - no 25-1200°C; tilpums - 10-12L; |
| ICP/MS | Diapazons - 2–260 AMU Jūtība - <1ppm |
| Fišera titrators | Diapazons - 0.01-100%; Atbilstība FDA 21 CFR 11 |
| AEŠH-UV | Diapazons - 190-700 nm; signāla stabilitāte - <1.0*10-4AU/h |
| AEŠH-UV/PDA | Diapazons - 190-800 nm; signāla stabilitāte - <1.0*10-3AU/h |
| AEŠH-RI | Diapazons - 1.00-1.75RIU; signāla stabilitāte - ≤±1.0*10-7RIU/h |
| AEŠH-MS/MS | Diapazons - 50-2000a.v.m.; Jūtība - <3ppm |
| Titrators ūdens un bezūdens videi | Diapazons - 1-100%; Atbilstība FDA 21 CFR 11 |
| GH - FID | Diapazons - 50-375°C; Linearitāte - >10⁵ |
| GH/HS - FID | Diapazons - 50-375°C; Jūtība - <10ppm |
| GH/HS - FID/MS | Diapazons - 50-375°C; Jūtība - <5ppm |
| Lāzera difrakcijas iekārta | Diapazons - 0.01-3000um; precizitāte - Dv50 +/- 1 % |
| Diferenciālā skanējošā kalorimetrija | Temperatūra 0 - 300 deg, skanēšanas ātrums |
| Analītiskie svari; svaru galds; svaru boks | Izšķirtspēja - 0.1mg; Minimālais svars - 14mg |
| Sairšanas iekārta | Paralēlas analīzes - 1-3; temp. diapazons - 30-45° |
| Šķīšanas iekārta | Paralēlas analīzes - 14; maisītājs - 50-150apgr/min |
| Noberzuma testēšanas iekārta | Paralēlas analīzes - 1-3; precizitāte 1apgr/min |
| Stabilitātes kamera | Tilpums 720L; Temperatūras diapazons - 25-40°C; Mitruma diapazons - 60-75%RH |
| Palīgiekārtas - kratītāji, ultraskaņas vannas, centrifūgas u.c. |  |
| Trauki - mērkolbas, pipetes, biretes, cilindri u.c. |  |
| Trauku mazgāšanas mašīna |  |
| Ledusskapis |  |
| Ūdens filtrācijas sistēmas. Apgriezta osmoze |  |

# Endnotes

Gatavo zāļu forma (GZF) ir ar noteiktu tehnoloģiju apstrādāts aktīvo farmaceitisko vielu un palīgvielu maisījums, kas piešķir medikamentam tādu stāvokli, nodrošina tādu devu un pievada pie tāda orgāna, lai tiktu garantēts nepieciešamais ārstnieciskais efekts vienlaikus, nodrošinot maksimālu drošību. Zāļu formas radīšana ir viena no galvenajām medikamenta radīšanas fāzēm. Tās uzdevums ir pārvērst aktīvo farmaceitisko vielu (kas nodrošina zāles efektivitāti) ar farmaceitiski neaktīvo palīgvielu palīdzību tādā formā, kas ir gatava lietošanai atbilstoši ārstēšanas mērķim – precīza dozēšana pareizā mērķa orgānam.

Zāļu radīšana ir visbūtiskākā sastāvdaļa zāļu dzīves ciklā. Zāļu formas radīšana sākas uzreiz pēc aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV) izgudrošanas un primārās efektivitātes un drošuma pārbaudes dzīvnieku modeļos. Izveidota GZF tālāk tiek pārbaudīta klīniskos pētījumos, reģistrēta un komercializēta tirgū.